# Capteur météo sur batterie
Réalisation d'un capteur sur batterie destiné à contrôler les paramètres température et humidité d'un lieu.
## Matériel nécessaire

- Un circuit intégré à microcontrôleur avec connexion Wi-Fi wemos d1 mini
- Un capteur barométrique BME280
- Une batterie 18650 et son support
- Une résistance 150 k ohms 1/4W 1%
- Les câbles ou circuit imprimé adéquat pour les connexions.
Voir schéma de câblage ci contre.
## Logiciel
J'ai installé EspEasy (comme indiqué sur la page) sur le Wemos et personnalisé les éléments suivants :
- Utilisation du WatchDog réveil 1 mn toutes les 5 mn
- 1er device : BME280 0x46h envoi groupé toutes les 5 s
- 2ème device : Analog Interne mesures toutes les 5 s
- Utilisation du contrôleur perso pour les 2 devices.
## Jeedom

Valeur	Origine	Type	Affichage	Formule	Alerte	Autre
Hum	JSON info Humidity →/Espeasy_6114142_BME280.json	Humidité	0, 100, % - Hygrothermographe
Tmp	JSON info Temperature →/Espeasy_6114142_BME280.json	Température	-20, 50, °C - Hygrothermographe
Pre	JSON info Pressure →/Espeasy_6114142_BME280.json	Pression	960, 1060, hPa - Vertical
Bat	JSON Info Analog →/Espeasy_6114142_BME280.json	Horizontal	0, 5, V - Batterie	#value#/229.5 (0.2)	W<3.7 D<3.5