# 2,8 Pouces écran Tactile TFT Touch Screen
- 2.8 pouces TFT LCD écran tactile 1pcs stylo tactile 1pcs CD avec tutoriel
- Compatible avec Arduino UNO et Mega2560, et peut être connecté directement
- Résolution HD 320×240, peut être utilisé comme un écran tactile

- Adoptant le bus parallèle de 8 bits, rafraîchissement plus rapide et plus lisse que SPI
- Tension d'alimentation: 5 V - Niveau logique: 5 V / 3,3 V régulateur de 300mA;;
- Avec une carte micro-SD, facile d'étendre les possibilités
## Modèles
### ALEGOO
- Page du composant chez Elegoo
- Dossier zip doc et utilitaires
### OPEN-SMART
driverR61580 (style 9320 ?) + capteur de température LM75 Adresse I2C 0x48, échelle +125-55'C
- Librairie TFTLCD
- Librairie LM75
- Edit MCUFRIEND_kbv.cpp for #define SUPPORT_1580
- Edit mcufiend_shield.h for #define USE_SPECIAL
- Edit mcufiend_special.h for #define USE_OPENSMART_SHIELD_PINOUT
## Bibliothèque
- TFTLibrary
- Documentation Adafruit GFX
- Documentation Adafruit Button
Générateur d'image N/B