Inverseur à glissière
Capteur numérique « tout ou rien » de position

Fonctionnement : / Délivre une information « 0 » dans une position et une information « 1 » dans l'autre.
Branchement : / Fil bleu coté carte de commande. Fil jaune au milieu et vert à l'extrémité.
Implantation : / Nécessite 1 encoche de 12 x 5 mm / Se fixe avec 2 vis auto foreuses M2x4
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est 1 ou 0.

Interrupteur à levier
Capteur numérique « tout ou rien » de position

Fonctionnement : / Délivre deux informations «Passant» dans une position.
Branchement : / Fil bleu coté carte de commande. Fil blanc au milieu. La deuxième fiche n'a pas besoin d'être utilisée (2 fois la même info).
Implantation : / Nécessite un perçage de Ø 7 mm / Se fixe grâce à son écrou
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est 1 ou 0.

Bouton poussoir
Capteur numérique « tout ou rien » d'action

Fonctionnement : / Délivre une information « 0 » au repos et une information « 1 » lorsqu'il est appuyé.
Branchement : / Fil noir coté carte de commande. Fil rouge au milieu.
Implantation : / Nécessite un perçage de Ø 7 mm / Se fixe grâce à son écrou
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est 1 ou 0.

Capteur de fin de course
Capteur numérique « tout ou rien » par contact

Fonctionnement : / Délivre une information « 0 » sans contact et une information « 1 » lorsqu'il y a contact.
Branchement : / Fil bleu coté carte de commande. Fil jaune au milieu et vert à l'extrémité.
Implantation : / Nécessite 2 perçage de Ø 2,2 mm / Se fixe avec 2 vis M2x20 et 2 écrous M2
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est 1 ou 0.

ILS
Capteur numérique « tout ou rien » grâce à un aimant

Fonctionnement : / Délivre une information « 0 » au repos et une information « 1 » en présence de l'aimant.
Branchement : / Fil noir coté carte de commande. Fil rouge au milieu.
Implantation : / Se fixe avec 2 vis auto-foreuse à proximité de l'aimant.
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est 1 ou 0.

Contact à bille
Capteur numérique « tout ou rien » grâce à une bille

Fonctionnement : / Délivre une information « 0 » en position verticale et une information « 1 » dans toutes les autres.
Branchement : / Fil noir coté carte de commande. Fil rouge au milieu.
Implantation : / Se fixe avec 1 vis auto-foreuse sur le support à contrôler.
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est 1 ou 0.

Thermomètre
Capteur numérique de température

Fonctionnement : / Indique de manière automatique une température comprise entre -55 et + 125 °C / N'utiliser que les valeurs comprises entre 0 et 125
Branchement : / Fil bleu coté carte de commande. Fil jaune au milieu et vert à l'extrémité.
Implantation : / Le support du thermomètre nécessite un espace de 15 x 35 mm. Attention à la faible longueur du câble. / Se fixe grâce à une vis auto foreuse M2,9x3,6
Programmation / Utilise : / une commande [Autre]. Dans un cadre vide, écrire « readtemp x,by » ou X est le numéro de l'entrée numérique et bY la variable qui reçoit l'information. / un test [VAR] ou bY indique la variable contenant l'information suivie du type du test et de la valeur à contrôler.

Potentiomètre
Capteur analogique de position

Fonctionnement : / Délivre une information proportionnelle (de 0 à 255) en fonction de la position du bouton. / Diviser la valeur lue par 5 pour l'utiliser avec le thermomètre
Branchement : / Fil bleu coté carte de commande. Fil jaune au milieu et vert à l'extrémité.
Implantation : / Nécessite un perçage de Ø 10 mm / Se fixe grâce à son écrou
Programmation / Utilise : / une commande [readadc] suivie du numéro de l'entrée numérique et de la variable qui reçoit l'information. / un test [VAR] ou bY indique la variable contenant l'information suivie du type du test et de la valeur à contrôler.

LDR
Capteur analogique de lumière

Fonctionnement : / Délivre une information proportionnelle (de 0 à 255) en fonction de la lumière ambiante.
Branchement : / Fil bleu coté carte de commande. Fil jaune au milieu et vert à l'extrémité.
Implantation : / Le support de la LDR nécessite un espace de 35x15 mm / Il se fixe avec une vis auto forante M2,9x3,6
Programmation / Utilise : / une commande [readadc] suivie du numéro de l'entrée numérique et de la variable qui reçoit l'information. / un test [VAR] ou bY indique la variable contenant l'information suivie du type du test et de la valeur à contrôler.

LED
Actionneur de signalisation

Fonctionnement : / Délivre une information lumineuse si la sortie est mise à 1.
Branchement : / Fil noir (ou sombre) coté carte de commande. Fil rouge (ou clair) au milieu.
Implantation : / Nécessite 1 perçage de Ø 3 mm ou de Ø 5 mm en fonction du type de LED. / La LED est simplement enfichée à son emplacement.
Programmation / La commande [HIGT] met à 1 la sortie indiquée. / La commande [LOW] met à 0 la sortie indiquée. / La commande [TOGLE] inverse la sortie indiquée.

Buzzer
Actionneur de signalisation

Fonctionnement : / Délivre une information sonore si la sortie est mise à 1.
Branchement : / Fil noir coté carte de commande. Fil rouge au milieu.
Implantation : / Le support du buzzer nécessite un espace de 30 X 40 mm / Il se fixe avec une vis auto forante M2,9x3,6
Programmation / La commande [HIGT] met à 1 la sortie indiquée. / La commande [LOW] met à 0 la sortie indiquée. / La commande [TOGLE] inverse la sortie indiquée.

Ventilateur
Actionneur de changement d'état

Fonctionnement : / Se met en route si la sortie est au niveau 1 s'arrête sinon
Branchement : / Fil noir coté carte de commande. Fil rouge au milieu.
Implantation : / Nécessite 1 perçage de Ø 40 mm pour le flux d'air et 4 de Ø 3 mm pour sa fixation / Se fixe avec 4 vis M3x20 et 4 écrou M3
Programmation / La commande [HIGT] met à 1 la sortie indiquée. / La commande [LOW] met à 0 la sortie indiquée. / La commande [TOGLE] inverse la sortie indiquée.

Moteur
Actionneur de motorisation

Fonctionnement : / Il est à l'arrêt si les 2 sorties sont au même niveau, tourne dans le sens des aiguille d'une montre si la première sortie est à 1 et l'autre à 0, tourne en sens inverse si on inverse les 2 sorties.
Branchement : / Fil noir coté carte de commande. Fil rouge au milieu.
Implantation : / Possède un encombrement de 44x75 mm / Se fixe avec 2 vis auto forante M 2,9x3,6
Programmation / Il peut utiliser les sorties 4 et 5 (MOT2) ou 6 et 7 (MOT1) / 4 ou 6 5 ou 7 / Arrêt 0 (Low) 0 (Low) / Sens des aiguilles 1 (High) 0 (Low) / Sens inverse 0 (Low) 1 (High) / Arrêt 1 (High) 1 (High)

Élément chauffant
Actionneur de changement d'état

Fonctionnement : / Il chauffe si la sortie correspondante est à 1.
Branchement : / Fil noir coté carte de commande. Fil rouge au milieu.
Implantation : / Possède un encombrement de 100x25 mm / Se fixe avec 2 vis M 3x20 et 2 écrous M3. / Nécessite une fenêtre de 20x20 pour la circulation d'air.
Programmation / La commande [HIGT] met à 1 la sortie indiquée. / La commande [LOW] met à 0 la sortie indiquée. / La commande [TOGLE] inverse la sortie indiquée.

Barrière infrarouge
Capteur numérique d'information de passage

Fonctionnement : / Elle détecte tout ce qui passe entre l'émetteur et le récepteur (qui coupe le faisceau de lumière infra-rouge). / On peut utiliser un effet miroir pour dévier le faisceau si l'émetteur et le récepteur ne sont pas alignés.
Implantation : / Surface de 50*15 mm pouvant être fixé par 2 vis
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est : 1 (faisceau) ou 0 (pas de faisceau).

Détecteur ultrason
Capteur numérique de distance d'obstacle

Fonctionnement : / Mesure la distance d'un obstacle en envoyant une impulsion ultrasonique et en mesurant le temps qu'elle met pour revenir (écho). Limitation entre 0 et 255 cm.
Branchement : / Prise triple (sortie numérique 0) : Fil vert coté carte de commande. Fil bleu au milieu et vert à l'extrémité. / Prise double (entrée numérique 0) : Fil blanc coté carte de commande et bleu au milieu.
Implantation :
Programmation / Demander au professeur le sous-programme « Mesure ». / Utiliser : / une commande [GOTO ] et indiquer le nom du sous-programme « Mesure ». / un test [VAR] ou b0 est la variable contenant la distance suivie du type du test et de la valeur à contrôler. / Mesure: pulsout 0, 2 / pulsin 0, 1, w6 ' / pause 10 / let w6 = w6 * 10 / 58 / let b0 = b12 / if b13 = 0 then ultra_0 / let b0 = 255 / ultra_0: return

Détecteur infrarouge
Capteur numérique de présence

Fonctionnement : / Fourni un signal 1 s'il existe une présence dans la zone de détection. Un signal 0 sinon. / Détection jusqu’à 5 m dans un champ de 60°. / Activation retardée à 20s après la mise sous tension pour éviter les détections intempestives.
Implantation :
Branchement : / Utilise une entrée numérique. / Fil bleu coté carte de commande. Fil jaune au milieu et vert à l'extrémité.
Programmation / Utilise un test [PIN]. Pin est le numéro de l'entrée numérique. Le test vérifie si la valeur à l'entrée est 1 ou 0.

Récepteur I/R (de télécommande)
Capteur numérique de code de télécommande

Fonctionnement : / Reçoit le code envoyé par la télécommande PICAXE. Voir fiche « Télécommande et afficheur ».
Implantation :
Branchement : / Utilise une entrée numérique. / Fil bleu coté carte de commande. Fil vert au milieu et jaune à l'extrémité.
Programmation / On peut choisir la variable « b » et l'entrée numérique

Afficheur
Actionneur d'affichage de texte

Fonctionnement : / Affiche des messages sur l'afficheur. Voir fiche « Télécommande et afficheur ».
Implantation :
Branchement : / Utilise une sortie numérique directe (Dir 7 ou Dir 6). / Fil bleu coté carte de commande. Fil rouge au milieu et noir à l'extrémité.
Programmation / Indiquer la sortie numérique directe utilisée. / Voir la fiche afficheur pour les différentes possibilités.